[ INFO] [1581018601.561306371]: K4A[0] : 000715193812
[ INFO] [1581018601.611857757]: K4A Serial Number: 000715193812
[ INFO] [1581018601.617393374]: RGB Version: 1.6.102
[ INFO] [1581018601.617458382]: Depth Version: 1.6.75
[ INFO] [1581018601.617490908]: Audio Version: 1.6.14
[ INFO] [1581018601.617519872]: Depth Sensor Version: 6109.7.0
[ INFO] [1581018601.843208690]: Setting RGB Camera Format: bgra
[ INFO] [1581018601.843272979]: Setting RGB Camera Resolution: 1536P
[ INFO] [1581018601.843311690]: Setting Depth Camera Mode: WFOV_UNBINNED
[ INFO] [1581018601.843361338]: Setting Camera FPS: 5
[ INFO] [1581018601.843431345]: Using default IMU rate. Setting to maximum: 1600 Hz.
[ INFO] [1581018601.843493823]: Setting Target IMU rate to 1600 (desired: 1600)
[ INFO] [1581018602.552461589]: K4A Calibration Blob:
[ INFO] [1581018602.552504237]:	Depth:
[ INFO] [1581018602.552516403]:	Extrinsics:
[ INFO] [1581018602.552550842]:	Translation: 0, 0, 0
[ INFO] [1581018602.552647332]:	Rotation[0]: 1, 0, 0
[ INFO] [1581018602.552691231]:	Rotation[1]: 0, 1, 0
[ INFO] [1581018602.552715677]:	Rotation[2]: 0, 0, 1
[ INFO] [1581018602.552765325]:	Resolution:
[ INFO] [1581018602.552805867]:	Width: 1024
[ INFO] [1581018602.552842158]:	Height: 1024
[ INFO] [1581018602.552888376]:	Intrinsics:
[ INFO] [1581018602.552943477]:	Model Type: 4
[ INFO] [1581018602.552976850]:	Parameter Count: 14
[ INFO] [1581018602.553007030]:	cx: 525.379
[ INFO] [1581018602.553045465]:	cy: 517.109
[ INFO] [1581018602.553088242]:	fx: 503.697
[ INFO] [1581018602.553116006]:	fy: 503.642
[ INFO] [1581018602.553140818]:	k1: 6.98349
[ INFO] [1581018602.553187571]:	k2: 4.63105
[ INFO] [1581018602.553218677]:	k3: 0.243459
[ INFO] [1581018602.553245896]:	k4: 7.31149
[ INFO] [1581018602.553270776]:	k5: 6.98053
[ INFO] [1581018602.553297443]:	k6: 1.26416
[ INFO] [1581018602.553323324]:	codx: 0
[ INFO] [1581018602.553348733]:	cody: 0
[ INFO] [1581018602.553412875]:	p2: 7.2763e-05
[ INFO] [1581018602.553440448]:	p1: -0.00013635
[ INFO] [1581018602.553482152]:	metric_radius: 0
[ INFO] [1581018602.553507723]:	Color:
[ INFO] [1581018602.553529800]:	Extrinsics:
[ INFO] [1581018602.553558417]:	Translation: -32.0826, -2.4019, 3.96007
[ INFO] [1581018602.553587287]:	Rotation[0]: 0.999998, 0.00209201, 0.000143803
[ INFO] [1581018602.553617672]:	Rotation[1]: -0.00209672, 0.996537, 0.0831233
[ INFO] [1581018602.553666521]:	Rotation[2]: 3.05898e-05, -0.0831234, 0.996539
[ INFO] [1581018602.553690569]:	Resolution:
[ INFO] [1581018602.553714706]:	Width: 2048
[ INFO] [1581018602.553732435]:	Height: 1536
[ INFO] [1581018602.553791443]:	Intrinsics:
[ INFO] [1581018602.553815958]:	Model Type: 4
[ INFO] [1581018602.553843481]:	Parameter Count: 14
[ INFO] [1581018602.553869823]:	cx: 1017.53
[ INFO] [1581018602.553910875]:	cy: 777.137
[ INFO] [1581018602.553937402]:	fx: 973.197
[ INFO] [1581018602.553962298]:	fy: 973.006
[ INFO] [1581018602.553989762]:	k1: 0.370048
[ INFO] [1581018602.554015059]:	k2: -2.79218
[ INFO] [1581018602.554039817]:	k3: 1.74611
[ INFO] [1581018602.554065235]:	k4: 0.249168
[ INFO] [1581018602.554090408]:	k5: -2.59729
[ INFO] [1581018602.554114665]:	k6: 1.65712
[ INFO] [1581018602.554140384]:	codx: 0
[ INFO] [1581018602.554166131]:	cody: 0
[ INFO] [1581018602.554192954]:	p2: -0.000386933
[ INFO] [1581018602.554221229]:	p1: 0.000706732
[ INFO] [1581018602.554248618]:	metric_radius: 0
[ INFO] [1581018602.554273305]:	IMU (Depth to Color):
[ INFO] [1581018602.554296821]:	Extrinsics:
[ INFO] [1581018602.554325563]:	Translation: -32.0826, -2.4019, 3.96007
[ INFO] [1581018602.554353153]:	Rotation[0]: 0.999998, 0.00209201, 0.000143803
[ INFO] [1581018602.554384138]:	Rotation[1]: -0.00209672, 0.996537, 0.0831233
[ INFO] [1581018602.554412103]:	Rotation[2]: 3.05898e-05, -0.0831234, 0.996539
[ INFO] [1581018602.554436804]:	IMU (Depth to IMU):
[ INFO] [1581018602.554463107]:	Extrinsics:
[ INFO] [1581018602.554491248]:	Translation: -51.0108, 3.81912, 1.66528
[ INFO] [1581018602.554518721]:	Rotation[0]: -0.00470358, 0.116208, -0.993214
[ INFO] [1581018602.554546495]:	Rotation[1]: -0.999949, -0.00945783, 0.00362889
[ INFO] [1581018602.554574024]:	Rotation[2]: -0.00897194, 0.99318, 0.116246
[ INFO] [1581018602.554599152]:	IMU (IMU to Depth):
[ INFO] [1581018602.554621359]:	Extrinsics:
[ INFO] [1581018602.554649227]:	Translation: 3.59394, 4.31005, -50.872
[ INFO] [1581018602.554675977]:	Rotation[0]: -0.00470358, -0.999949, -0.00897194
[ INFO] [1581018602.554704211]:	Rotation[1]: 0.116208, -0.00945783, 0.99318
[ INFO] [1581018602.554732489]:	Rotation[2]: -0.993214, 0.00362889, 0.116246
[ INFO] [1581018602.554757581]:	IMU (Color to IMU):
[ INFO] [1581018602.554780876]:	Extrinsics:
[ INFO] [1581018602.554809130]:	Translation: -47.1207, -28.2966, 3.71332
[ INFO] [1581018602.554835878]:	Rotation[0]: -0.00460329, 0.0332561, -0.999436
[ INFO] [1581018602.554862735]:	Rotation[1]: -0.999966, -0.00702682, 0.00437191
[ INFO] [1581018602.554889347]:	Rotation[2]: -0.00687747, 0.999422, 0.0332873
[ INFO] [1581018602.554914493]:	IMU (IMU to Color):
[ INFO] [1581018602.554938313]:	Extrinsics:
[ INFO] [1581018602.554966942]:	Translation: -28.487, -2.34296, -47.0941
[ INFO] [1581018602.554994769]:	Rotation[0]: -0.00460329, -0.999966, -0.00687747
[ INFO] [1581018602.555023417]:	Rotation[1]: 0.0332561, -0.00702682, 0.999422
[ INFO] [1581018602.555050302]:	Rotation[2]: -0.999436, 0.00437191, 0.0332873

[ INFO] [1581018611.355846477]: K4A Serial Number: 000802493812
[ INFO] [1581018611.361301089]: RGB Version: 1.6.102
[ INFO] [1581018611.361326671]: Depth Version: 1.6.75
[ INFO] [1581018611.361345639]: Audio Version: 1.6.14
[ INFO] [1581018611.361360492]: Depth Sensor Version: 6109.7.0
[ INFO] [1581018611.432485757]: Setting RGB Camera Format: bgra
[ INFO] [1581018611.432528411]: Setting RGB Camera Resolution: 1536P
[ INFO] [1581018611.432590643]: Setting Depth Camera Mode: WFOV_UNBINNED
[ INFO] [1581018611.432615644]: Setting Camera FPS: 5
[ INFO] [1581018611.432637376]: Using default IMU rate. Setting to maximum: 1600 Hz.
[ INFO] [1581018611.432686219]: Setting Target IMU rate to 1600 (desired: 1600)
[ INFO] [1581018612.100948366]: K4A Calibration Blob:
[ INFO] [1581018612.101008867]:	Depth:
[ INFO] [1581018612.101021276]:	Extrinsics:
[ INFO] [1581018612.101052394]:	Translation: 0, 0, 0
[ INFO] [1581018612.101089115]:	Rotation[0]: 1, 0, 0
[ INFO] [1581018612.101105270]:	Rotation[1]: 0, 1, 0
[ INFO] [1581018612.101118363]:	Rotation[2]: 0, 0, 1
[ INFO] [1581018612.101149949]:	Resolution:
[ INFO] [1581018612.101161676]:	Width: 1024
[ INFO] [1581018612.101187533]:	Height: 1024
[ INFO] [1581018612.101230019]:	Intrinsics:
[ INFO] [1581018612.101244768]:	Model Type: 4
[ INFO] [1581018612.101256601]:	Parameter Count: 14
[ INFO] [1581018612.101269378]:	cx: 523.386
[ INFO] [1581018612.101289580]:	cy: 523.896
[ INFO] [1581018612.101301884]:	fx: 503.877
[ INFO] [1581018612.101323868]:	fy: 503.926
[ INFO] [1581018612.101344346]:	k1: 0.254838
[ INFO] [1581018612.101358721]:	k2: -0.0827623
[ INFO] [1581018612.101374521]:	k3: -0.00287826
[ INFO] [1581018612.101391113]:	k4: 0.597403
[ INFO] [1581018612.101408414]:	k5: -0.0698823
[ INFO] [1581018612.101424014]:	k6: -0.0204641
[ INFO] [1581018612.101444682]:	codx: 0
[ INFO] [1581018612.101460208]:	cody: 0
[ INFO] [1581018612.101476120]:	p2: 4.39183e-05
[ INFO] [1581018612.101493439]:	p1: -3.12371e-05
[ INFO] [1581018612.101508811]:	metric_radius: 0
[ INFO] [1581018612.101524294]:	Color:
[ INFO] [1581018612.101541609]:	Extrinsics:
[ INFO] [1581018612.101554976]:	Translation: -32.0384, -2.1566, 4.12096
[ INFO] [1581018612.101570793]:	Rotation[0]: 1, -5.89415e-05, -5.83811e-05
[ INFO] [1581018612.101583010]:	Rotation[1]: 6.46079e-05, 0.994747, 0.102361
[ INFO] [1581018612.101599696]:	Rotation[2]: 5.20411e-05, -0.102361, 0.994747
[ INFO] [1581018612.101612568]:	Resolution:
[ INFO] [1581018612.101626789]:	Width: 2048
[ INFO] [1581018612.101644975]:	Height: 1536
[ INFO] [1581018612.101658047]:	Intrinsics:
[ INFO] [1581018612.101670079]:	Model Type: 4
[ INFO] [1581018612.101687603]:	Parameter Count: 14
[ INFO] [1581018612.101710725]:	cx: 1017.02
[ INFO] [1581018612.101724061]:	cy: 779.402
[ INFO] [1581018612.101737110]:	fx: 975.497
[ INFO] [1581018612.101752918]:	fy: 975.597
[ INFO] [1581018612.101764198]:	k1: 0.508442
[ INFO] [1581018612.101781061]:	k2: -2.8057
[ INFO] [1581018612.101792002]:	k3: 1.65491
[ INFO] [1581018612.101806859]:	k4: 0.386176
[ INFO] [1581018612.101821617]:	k5: -2.61983
[ INFO] [1581018612.101837287]:	k6: 1.57489
[ INFO] [1581018612.101853036]:	codx: 0
[ INFO] [1581018612.101872054]:	cody: 0
[ INFO] [1581018612.101887182]:	p2: -3.20593e-05
[ INFO] [1581018612.101902187]:	p1: 9.38756e-05
[ INFO] [1581018612.101918017]:	metric_radius: 0
[ INFO] [1581018612.101928903]:	IMU (Depth to Color):
[ INFO] [1581018612.101942376]:	Extrinsics:
[ INFO] [1581018612.101962427]:	Translation: -32.0384, -2.1566, 4.12096
[ INFO] [1581018612.101976826]:	Rotation[0]: 1, -5.89415e-05, -5.83811e-05
[ INFO] [1581018612.101995128]:	Rotation[1]: 6.46079e-05, 0.994747, 0.102361
[ INFO] [1581018612.102009515]:	Rotation[2]: 5.20411e-05, -0.102361, 0.994747
[ INFO] [1581018612.102029175]:	IMU (Depth to IMU):
[ INFO] [1581018612.102041553]:	Extrinsics:
[ INFO] [1581018612.102053429]:	Translation: -50.9035, 3.62766, 0.794499
[ INFO] [1581018612.102070915]:	Rotation[0]: -0.00136557, 0.107895, -0.994161
[ INFO] [1581018612.102085915]:	Rotation[1]: -0.999983, -0.00573288, 0.000751386
[ INFO] [1581018612.102101361]:	Rotation[2]: -0.00561833, 0.994146, 0.107901
[ INFO] [1581018612.102119836]:	IMU (IMU to Depth):
[ INFO] [1581018612.102131717]:	Extrinsics:
[ INFO] [1581018612.102157482]:	Translation: 3.56255, 4.7232, -50.6948
[ INFO] [1581018612.102174627]:	Rotation[0]: -0.00136557, -0.999983, -0.00561833
[ INFO] [1581018612.102191043]:	Rotation[1]: 0.107895, -0.00573288, 0.994146
[ INFO] [1581018612.102205577]:	Rotation[2]: -0.994161, 0.000751386, 0.107901
[ INFO] [1581018612.102222104]:	IMU (Color to IMU):
[ INFO] [1581018612.102234784]:	Extrinsics:
[ INFO] [1581018612.102247407]:	Translation: -46.8127, -28.4278, 2.74598
[ INFO] [1581018612.102263444]:	Rotation[0]: -0.00131389, 0.00556497, -0.999984
[ INFO] [1581018612.102284030]:	Rotation[1]: -0.999983, -0.00569046, 0.00128222
[ INFO] [1581018612.102299435]:	Rotation[2]: -0.00568323, 0.999968, 0.00557237
[ INFO] [1581018612.102313554]:	IMU (IMU to Color):
[ INFO] [1581018612.102327134]:	Extrinsics:
[ INFO] [1581018612.102339585]:	Translation: -28.4732, -2.64715, -46.7908
[ INFO] [1581018612.102354447]:	Rotation[0]: -0.00131389, -0.999983, -0.00568323
[ INFO] [1581018612.102382603]:	Rotation[1]: 0.00556497, -0.00569046, 0.999968
[ INFO] [1581018612.102398055]:	Rotation[2]: -0.999984, 0.00128222, 0.00557237